竞争性磋商文件

| 项目名称： | 宿迁市便民方舟电梯 维保服务项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |

| 采购人： | 宿迁市政务服务中心、 宿迁市人力资源和社会保障局、宿迁市自然资源和规划局 |
| --- | --- |
| 日 期： | 2023年 10 月 20日 |

目    录

第一部分  竞争性磋商邀请函	3

第二部分  供应商须知	5

供应商须知前附表：	5

一、响应文件的构成	5

二、磋商程序及响应报价要求	6

三、磋商小组	6

四、资格审查方法	7

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款	7

六、成交通知书	8

七、验收及付款	8

第三部分  评标办法	9

第四部分  采购需求	12

第五部分  合同格式及条款（草案）	26

第六部分  响应文件格式	34

封面	35

目录	36

一、磋商申请及声明	37

二、法定代表人授权委托书	38

三、供应商基本信息	39

四、供应商资质	40

五、报价一览表	41

六、明细报价表	41

七、技术响应偏离表	42

八、主要部件、辅材明细表	43

九、项目实施方案	44

十、质量保证及售后服务方案	45

十一、供应商承担类似项目业绩一览表	46

十二、磋商所需的其他资料	48

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

项目概况

宿迁市便民方舟电梯维保项目应在宿迁市行政审批局官网发布采购公告，并于2023年10月27日 14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：

（二）项目名称：宿迁市便民方舟电梯维保项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：19.5万元

（五）最高限价（如有）：19.5万元

（六）采购需求：对宿迁市便民方舟1#、2#、3#楼电梯维修保养，具体内容详见采购需求。

（七）合同履行期限：2年

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

（二）资格要求：

供应商须有以下任意一个资质即可:(1) 供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(电梯)》维修 C 级及以上资质:(2) 供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯维修 C 级及以上资质:(3) 供应商须具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)且许可子项目包含电引驱动乘客电梯资质。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关申请均无效。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）采购文件提供时间：2023年10月20日 至2023年10月27日。

（二）获取方式：本项目在宿迁市行政审批局官网（http://xzspj.suqian.gov.cn/）发布，供应商可从以上网站上直接下载采购文件。

五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

（一）响应文件接收开始时间：2023年10月27日14：00；

（二）响应文件接收截止时间：2023年10月27日14：30（即磋商时间）。逾期送达的响应文件，将被拒绝接受。

（三）响应文件接收地点：宿迁市洪泽湖路889号便民方舟2号楼401室。

六、联系方式。

1.采购人信息

名称：宿迁市政务服务中心、宿迁市人力资源和社会保障局、宿迁市自然资源和规划局

地址：市洪泽湖路889号“便民方舟”

联系方式： 0527-84396062

2.项目联系方式

项目联系人：杨凯

电话：0527-84396062

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保证金 | 本项目不收取保证金。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 5 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 7 | 评分办法 | 综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。 |
| 10 | 其他 | 不管磋商结果如何，供应商均应自行承担本次活动所需一切费用。 |

## 一、响应文件的构成

1、响应声明及承诺函；

2、法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书；

3、供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

4、报价一览表;

5、明细报价表。

6、响应偏离表

7、货物主要部件、辅材明细表；

8、项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及验收方案等（格式自拟）；

9、货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；

10、质量保证及详细售后服务方案（格式自拟）；

11、技术响应偏离表。

12、供应商承担的类似项目业绩一览表；

13、供应商认为有必要提供的其它材料。

注：供应商需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按提供的附件格式填写授权委托书、明细报价表等材料。为方便评审，请供应商编制目录及页码。

## 二、磋商程序及响应报价要求

1、本项目报价为一轮报价。

2、本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。价格一律以人民币计算，以元为单位。响应报价应包括：设备价格、包装、运输、安装、装卸、损耗、安装、税费、第三方检测费、售后服务、验收专家评审费用及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3、本次磋商过程中可能实质性变动的内容：辅材种类及数量。

4、磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺。参与最终报价及服务承诺的人员须是供应商的法定代表人或其授权代表。最终报价是响应文件的有效组成部分，作为评审的依据，同时为最终成交价。

5、本项目最高限价为人民币195000.00，高于此限价的响应文件将被作为无效标处理。

6、供应商在首次响应文件中的报价为首轮报价。在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商每轮报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

## 三、磋商小组

采购单位根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，按“客观、公正、审慎”的原则，对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

## 四、资格审查方法

本工程招标采用资格后审资格审查方法：合格制。

## 五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

1、无效标条款

1.1、供应商不符合磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证书的；

1.2、响应文件份数、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

1.3、法人代表（或被授权人）不参加开标会议及质询事宜的；

1.4、响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的；

1.5、供应商有本磋商文件规定的恶意串通投标情形的；

1.6、其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.7、法律、法规规定的其它情况。

2、废标条款

2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合19条情形除外）；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3、供应商不足三家情形处理

磋商截止时间结束后，参加磋商活动的有效供应商仅有2家时，若磋商文件没有不合理条款、采购公告时间及程序符合规定、且符合法律法规和财政部文件规定情形的，采购人可继续进行磋商活动，或宣布终止。

4、取消成交候选人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其它情况。

5、恶意串通参与磋商的情形

5.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；

5.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

5.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

5.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；

5.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

5.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；

5.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

5.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

5.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.13不同供应商的响应文件相互混装；

## 六、成交通知书

成交结果发布后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

## 七、验收及付款

采购人根据项目的具体情况，成立验收小组，按照合同约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。

# 第三部分  评标办法

综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合磋商文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 资质 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

- 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价分（26分） | 报价 | 26分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：报价得分=（基准价/供应商报价）×26。 |
| 技术响应（8分） | 技术保障 | 5分 | 由原品牌电梯制造单位本身维保或具有制造单位授权维保或具有制造单位提供技术支持协议承诺的得5分。 注：非电梯制造单位的提供授权或支持协议复印件。 |
|  | 备品备件库 | 3分 | 具有宿迁地区本项目电梯同品牌备品备件库及备品备件明细等证明材料的得3分；宿迁地区本项目同品牌电梯无备品备件库，但承诺成交后，设立本项目同品牌电梯备品备件库的得2分。 |
| 企业经营业绩、信誉 （20分） |  |  |  |
|  | 认证证书 | 6分 | 获得三星级以上维保证书（适用宿迁地区）最多的得6分，次多的得3分，其他得1分。 |
|  | 企业业绩 | 14分 | 供应商自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有与本次招标同品牌的电梯维保服务业绩的，每有1个得3分，最高得14分。 注：响应文件中需同时提供中标（成交）通知书、合同及验收合格证明材料复印件。 |
| 项目实施方案（40分） | 组织实施方案 | 20分 | 根据项目总体组织实施方案（提供合理的维保计划表、维保人员安排；包括但不限于电梯维保质量评测、电梯安全评估、电梯现场检查技术协助、电梯安全公众宣传、电梯安全知识更新培训相关内容；对本项目提出符合现场条件的合理化建议）等内容进行评审。 方案优于项目需求，要素齐全，便于执行的得14（含）-20分；方案满足项目需求，可执行的得9（含）-14分（不含）；方案虽存在缺陷，但通过后期优化，能够满足项目需求的得4（含）-9分（不含）；其它情况或没有内容不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 13分 | 根据供应商提供的项目维保质量和安全文明施工承诺及合理的应急预案，因设备故障原因而导致所有电梯每年最低困人总次数的承诺及扣罚措施，服务情况的阶段性汇报（项目负责人至少汇报3次）、保持队伍稳定的相关措施等内容进行评审。 方案优于项目需求，要素齐全，便于执行的得9（含）-13分；方案满足项目需求，可执行的得5（含）-9分（不含）；方案虽存在缺陷，但通过后期优化，能够满足项目需求的得2（含）-5分（不含）；其它情况或没有内容不得分。 |
|  | 项目组成员配备 | 7分 | 1.项目负责人：具有本科及以上学历或中级职称证书，持有电器机械或电器安装维修操作证得2分 2.除项目负责人外，项目组其他成员具有中专或以上学历，且持有质量技术监督局核发的《特种设备作业人员证》、《电梯机械安装维修》、《电梯电气安装维修》、《电梯安全管理管理》10人以上得5分，7人以上得3分，以下得1分，最高得5分 注：响应文件中提供上述人员的学历证书、相关证书复印件及2023年1月以来任意一月供应商为其缴纳的社会保险证明，证明以社保主管部门出具的为准。 |
| 售后 服务 （6分） | 服务便捷性 | 3分 | 在本项目实施地半径20KM范围内有固定的服务场所及服务人员的得3分；无固定的服务场所及服务人员，但承诺成交后在宿迁设立服务场所（本项目实施地半径20KM范围内）及按照服务人员方案安排人员驻在宿迁（人员为常驻，需保证维修人员7*24小时值班）的得2分。 注：具有固定场所及人员的需提供该供应商房产所有权证明（或租赁合同）及服务人员在宿迁地区缴纳社保的证明材料的复印件；无固定场所及人员的提供承诺函，承诺函格式自拟。 |
|  | 服务电话 | 3分 | 设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话的得3分； 设有固定服务电话、24小时应急响应电话的得2分；只设有移动服务电话的1分。 |

4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 采购需求

- 项目简介

（一）维保清单和要求

| 序号 | 维保地点 | 名称 | 主要规格 | 数量 | 保养期限(年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便民方舟1号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：Schindler 5400AP MMR | 3 | 1 |
|  |  |  | 载重量：1000kg 14层14站 |  |  |
| 2 | 便民方舟2号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：Schindler 5400AP MMR | 4 | 1 |
|  |  |  | 载重量：1000kg 14层14站 |  |  |
| 3 | 便民方舟3号楼 | 曳引驱动乘客电梯 | 型号：Schindler 5400AP MMR | 3 | 1 |
|  |  |  | 载重量：1000kg 14层14站 |  |  |
| 4 | 便民方舟2号楼 | 自动扶梯 | 型号：9000 名义宽度：1000㎜ | 2 | 1 |
|  |  |  | 名义速度：0.5m/s 输送能力6000P/H |  |  |
|  |  |  | 倾斜角35度 提升高度 6m |  |  |
| 5 | 便民方舟3号楼 | 自动扶梯 | 型号：9000 名义宽度：1000㎜ | 2 | 1 |
|  |  |  | 名义速度：0.5m/s 输送能力6000P/H |  |  |
|  |  |  | 倾斜角35度 提升高度 6m |  |  |
| 合 计 | 14 |  |

注：曳引驱动乘客电梯、自动扶梯维保需分开报价。

半月维保项目（曳引驱动乘客电梯内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表1-2

半月维保项目（自动扶梯内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线有效 |
| 2 | 电子板 | 信号功能正常 |
| 3 | 杂物和垃圾 | 清扫，清洁 |
| 4 | 设备运行状况 | 正常，没有异响和抖动 |
| 5 | 主驱动链 | 运转正常 |
| 6 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 7 | 制动检测开关 | 工作正常 |
| 8 | 制动触点 | 工作正常 |
| 9 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 10 | 电机通风口 | 清洁 |
| 11 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 12 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 13 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 14 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 15 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 16 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 17 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 18 | 梯身上部三角档板 | 有效，无破损 |
| 19 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 20 | 梯级、踏板与围裙板 | 任一侧水平间隙符合标准 |
| 21 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 22 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 23 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦 |
| 24 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 25 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 26 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 27 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 28 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 29 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 30 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 31 | 急停开关 | 工作正常 |

表2-1

季度维保项目（曳引驱动乘客电梯内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表2-2

季度维保项目（自动扶梯内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％ |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠（雨季到来之前必须完成） |

表3-1

半年维保项目（曳引驱动乘客电梯内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表3-2

半年维保项目（自动扶梯内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合标准 |
| 4 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准 |
| 5 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 6 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 7 | 减速机润滑油 | 更换，符合制造单位的要求 |
| 8 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准 |
| 9 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合标准 |
| 10 | 扶手带速度监控器系统 | 工作正常 |
| 11 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成） |

表4-1

年度维保项目（曳引驱动乘客电梯内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 30 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 31 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 32 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 35 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 37 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 38 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 39 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 40 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 41 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
| 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 43 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 44 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 45 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 46 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 47 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 49 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 50 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 51 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 52 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 53 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 55 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 56 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 57 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 58 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 59 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 60 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 61 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 62 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 64 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 65 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 66 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 67 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 68 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 69 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 70 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 71 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

表4-2

年度维保项目（自动扶梯内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合标准 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响 |

注：季度维保项目内容包含附表1-1和1-2和2-1和2-2；半年维保项目内容包含附表1-1和1-2和2-1和2-2和3-1和3-2；全年维保项目内容包含附表1-1和1-2和2-1和2-2和3-1和3-2和4-1和4-2。

（二）维保范围

整机全保（包含灯具、电梯内的空调、电梯机房内的空调等一切有关电梯正常运行的附属设备，且包括并不限于机械部分、厅轿门部分、电器部分、传动部分等）。

（三）服务和检验标准

1. 电梯使用管理与维修保养规则； 2. 江苏省电梯维修保养安全管理规范； 3. 电梯维修规范；4. 电梯安装使用维护说明书；5. 维保合同。

按照电梯监督检验和定期检验规则（除有特别说明外，均以最新有效版本）。

（四）服务要求

1. 定期保养：保证电梯安全运行，合同签订后10日内对所有电梯进行一次全面检修，对损坏老化零件进行更换，并向采购人提供一份详细的工作报告，如不更换损坏老化零件造成恶劣影响的，采购人可单方面解除合同。提供每15天一次的保养，并逐台提供保养报告单；维保项目（内容）和要求见附表。

2. 提供不限次数的现场人工技术服务和不限次数的零备件更换。

3. 通过年度定期检验（届时须提供特检院合格报告及合格证）。

4. 大型活动期间应安排维保人员进行现场值守，及时发现电梯存在的问题，并且迅速排除。

5. 提供24小时的应急响应服务（包括非工作日），且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出；须更换配件的维修须在4小时之内完成。如未在规定时间内完成修理，予以1000元/次处罚。

6. 维修材料、更换的相关部件须是便民方舟使用的电梯厂家原件。采购人检查中如发现未使用厂家原件维修更换的，将要求重新装配厂家原件，并给予5000元/次处罚。对更换下来的电子器件应由采购人与维保单位共同销毁。

7. 电梯保养人员要相对固定，技术过硬，遵守职业道德。设置项目负责人1名，驻点固定服务的人员数量不少于2人标准配备，具有特种设备作业人员相关证书（响应文件中同时提供人员姓名、证书复印件和自2023年1月以来供应商为其缴纳的社保证明（证明以社保主管部门出具的为准）。在维保期间如确需更换人员必须书面告知采购人，同时附更换人员相关证件。

8. 维护保养期届满时，应经法定定期检验无因维护保养原因造成不合格项目。

9. 如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

10. 每年的电梯年检前派直属资格工程人员进行年度检查工作，维保单位应确保委托保养的电梯能通过宿迁市质量技术监督局安全检测站年检并取得使用许可证。如未能通过，维保单位无偿整改，直至年检合格，并予以10000元/次处罚。

11. 维保方应在当地储存必要的、合理数量的专用备件，确保维修及时性。

12. 合同结束前，维保方为采购人电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并提供一份详细的工作报告。

13. 维修保养工作中，现场应设置警示标志，采取安全防范措施。电梯维修保养工作，应按照国家和省市相关行业规定执行。加强对机房、轿厢、厅门、井道、井底等重点部位重点配件的检查，防止因设备设施老化或故障，造成事故。

14. 根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前15日通知采购人并经同意后方可调整，但保养时间间隔不得超过15日。

15. 采购人负责对服务工作考核，对违反规定的予以1000元/次处罚，重大违规酌情处罚。

16. 作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于2人。

17. 根据采购人的要求做好重要活动和会议的电梯保障工作。

18. 根据采购人的故障统计记录，应至少每季度提出一次故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

19. 因维护工作不到位或失误造成电梯损坏及由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费等由维保方承担。

（五）服务期限

服务期限2年。每年在保证履约前提下，经批准后续签。

（六）付款方式

3家采购单位将按照各自维保的电梯数量单独结算付款。付款方式如下：

合同签订，维保单位提交发票后15日内，采购单位支付合同价款的10%作为预付款；服务期满半年，经采购单位考核合格，支付合同价款的40%；一年服务期满，经采购单位考核合格，支付合同价款的50%。

注：供应商明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，不适用前述预付款规定。

二、报价要求

1.本项目采用一轮报价，于开标会议当场宣读。报价应包含完成本项目所需的一切费用。一旦比选结束，如发生漏、少、缺项，均被认为是成交供应商的报价让利行为。

2.报价应至少包含内容：

2.1设备定期检查保养费，维修人员的工时费、技术支持人员差旅费。

2.2除电梯主机以外的损坏部件更换费用、老化部件更换费用、其他影响电梯正常使用或存在安全隐患部件的所有零配件维修或更换的费用。

2.3电梯年度检验费用。

# 第五部分  合同格式及条款（草案）

宿迁市便民方舟电梯维保维保项目

专用条款

采购单位（全称）： （简称甲方）

中标供应商（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿迁市便民方舟电梯维保维保项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的。

标 的 清 单

| 货物的名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后天内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点： 。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位自行组建验收小组进行验收，并出具验收报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在  天内予以处理。

六、付款方式

设备安装到位并经验收合格后一个月内，支付至合同价80%；余款待二年合同期满后一次性支付。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修    年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在27小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题1小时内电话支持，难点、重点问题1天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金

本项目无需履约保证金。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的1-3‰支付违约金; 延期超过30日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，采购中心、市财政局政府采购管理处各一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时出具验收报告；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

2023年 月 日

乙方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

2023年 月 日

# 第六部分  响应文件格式

## 封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或公章）：

年    月    日

## 目录

一、磋商申请及声明
二、法定代表人授权委托书
三、供应商基本信息

四、报价一览表
五、明细报价表
六、技术响应偏离表
七、主要部件、辅材明细表
八、项目实施方案
九、质量保证及售后服务方案
十、供应商承担类似项目业绩一览表
十一、磋商所需的其他资料

## 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

## 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权代理人，全权处理此次        （项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

单位名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表联系电话：

年      月      日

## 三、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 四、供应商资质

## 五、报价一览表

采购项目名称：宿迁市便民方舟电梯维保维保项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

## 六、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 费用名称及简述 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯维保 |  |  |  |  |
| 2 | 自动扶梯维保 |  |  |  |  |
| 报价总计 | ￥： 人民币（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

注：表中表格行数可自行添加。未列出的相关服务和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

## 七、技术响应偏离表

技术响应偏离表

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称（公章）：

1、凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。

2、供应商所竞产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

## 八、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应将所提供货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称（公章）：

## 九、项目实施方案

格式自拟

## 十、质量保证及售后服务方案

格式自拟

## 十一、供应商承担类似项目业绩及人员一览表

自2020年1月1日以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 采购人 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位公章：

项目成员配备一览表

| 序号 | 姓 名 | 本项目 拟任职务 | 学 历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | 联系人 |

注：1.表中行数可自行添加。2.如涉及评审内容，相关材料附后。3.成交后，项目组人员按本表实施，未经采购人同意不得变更。

单位公章：

## 十二、磋商所需的其他资料

请在此增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料）。